На сегодняшний день в мировой практике интенсификации бурения используются в основном два вида устройств, объединенных общим названием – перфораторы:

1.	Гидропульсаторы пружинно - клапанного действия;

______________________________схема

2.	Гидродинамические генераторы колебаний и волн

____________________________________фото

Оба этих вида используют совмещение вращательного движения с возвратно-поступательным определенной частоты и используют часть энергии потока среды.

_____________________________________схема

--- Недостатками гидропульсаторов пружинно - клапанного действия являются:

- громоздкость конструкции;

- малый срок службы из-за наличия подвижных частей

- высокие требования к качеству бурового раствора

- низкая частота пульсаций около 5-15Гц

- не достаточная величина импульсов давления около 3-7Мпа

--- Недостатками гидродинамических генераторов колебаний и волн

являются:

- Узкий рабочий настроечный диапазон---точка резонанса. (Малейшее изменение внешних факторов ведет к срыву работы генератора)

- Необходим очень точный подбор гидравлических и геометрических параметров генераторов и режимов течения протекающей жидкости, что ведет к практически  эксклюзивному единичному производству и адаптации каждого генератора к определенной скважине.

- максимальная амплитуда колебаний лежит в диапазоне 100Гц 2кГц и 5-15Кгц, при этом колебания гармонические, без явно выраженных амплитудных выбросов (импульсов), что не достаточно для создания развитой кавитации за пределами излучателя и существенно снижает его воздействие на при забойную зону.

_________________________________график

Принцип действия гидродинамического высокочастотного импульсного перфоратора, разработанного нашей компанией состоит в следующем: промывочная жидкость, подаваемая буровым насосом, проходит через гидродинамический перфоратор, который преобразует поток жидкости в поток, пульсирующий в осевом направлении и создающий виброускорения и значительные колебания давления на опорной пяте бурильного долота. Зона «срывной» кавитации располагается внутри потока и не причиняет ущерба перфоратору и буровому долоту. Частоты виброускорений и колебаний давления в значительной степени зависят от скорости струи в вибраторе и лежат в пределах от 1000 до 20000 Гц.

Отличается от существующих конструкций тем что:

- Включает в себя несколько излучателей, работающих на похожей частоте, что приводит к явлению ---- биения частот

________________________________схема график

Это явление вызывает в определенные моменты времени резкие амплитудные выбросы (импульсы) со стабильной частотой.

_________________________________ фонограмма наш график

- Гидродинамический высокочастотный импульсный перфоратор (ГВИП) ORION-ST отличается тем, что воздействует на призабойную зону не только механической высокочастотной вибрацией, но и организованными кавитационными выбросами , которые разрушают породу в момент микровзрывов при схлопывании, что значительно увеличивает скорость бурения

- Кипящий кавитационный слой, является своеобразным демпфером для буровой колонны и для бурильного инструмента, что приводит к значительному уменьшению его износа.